## Slide 1
ISEN TOULON · SYSTÈMES EMBARQUÉS · STM32
APEX
Mesureur de hauteur de saut
l'apogée, mesurée par le silence de l'apesanteur.
NUCLEO-L152RE
ARM Cortex-M3
h = g·t²/8
physique embarquée
03·07·2026
soutenance
APEX · ISEN TOULON
00
Notes: Bonjour, notre projet s'appelle APEX — comme l'apogée d'un saut. En une phrase : un boîtier qui mesure la hauteur de votre détente. Posez le décor sur la trajectoire à droite : décollage, apogée à 0 g, réception.

## Slide 2
01 — L'APPLICATION
Sauter, c'est chuter vers le haut.
Un boîtier de poche qui juge votre détente : réglez un objectif, sautez, lisez le verdict.
Pas de GPS. Pas de caméra. En l'air, l'accéléromètre ressent ≈ 0 g. On chronomètre ce silence.
RÉGLER
SAUTER
MESURER
VIBRER
≈0 g
EN PLEIN VOL
1 ms
RÉSOLUTION CHRONO
7-SEG
VERDICT LISIBLE
APEX · ISEN TOULON
01
Notes: Insistez sur l'usage : régler un objectif, sauter, lire le verdict, vibrer si gagné. Le point à marteler : APEX ne voit ni le corps ni le sol — il déduit tout du temps passé en apesanteur. C'est contre-intuitif et ça accroche.

## Slide 3
02 — SOLUTION TECHNIQUE
Sept périphériques, une seule mission.
I2C
LSM6DSO
accéléromètre — détecte le vol
SPI
MAX7219
afficheur 7 segments
ADC
Potentiomètre
réglage de l'objectif
TIM
TIM6 + IT
chrono à la milliseconde
GPIO
Boutons + IT
armer / valider
GPIO
Moteur vibreur
célèbre la victoire
UART
printf debug
fenêtre sur le firmware
MCU
STM32L152RE
chef d'orchestre
Pourquoi ces choix ?
2 interruptions — boutons + timer, comme l'exige le cahier des charges. I2C + SPI — capteur et afficheur sur deux bus, zéro conflit. Le timer est le cœur — sans ses millisecondes, aucune mesure n'existe.
APEX · ISEN TOULON
02
Notes: Présentez le matériel comme un orchestre : chaque périphérique a un rôle unique. Justifiez les deux interruptions obligatoires (boutons + timer). Terminez sur : le timer est le cœur — ça prépare le premier défi.

## Slide 4
03 — DÉFI & ENQUÊTE DE DEBUG
Trois pannes, trois coupables démasqués.
LE FAUX COUPABLE
« Les boutons ne répondent pas »
Le vrai fautif : ARR = 0 figeait le compteur de millisecondes.
→ timer corrigé · le temps coule
L'ADRESSE FANTÔME
« Capteurs I2C introuvables »
Le firmware parlait sur PB6/PB7 — le shield écoutait sur PB8/PB9.
→ bonnes broches · capteurs OK
L'INSTANT MANQUÉ
« 1 saut sur 3 mal détecté »
10 ms d'échantillonnage rataient le creux d'apesanteur.
→ 416 Hz · lecture chaque tour
Méthode : isoler, mesurer, prouver — l'UART printf comme stéthoscope, jamais l'intuition.
APEX · ISEN TOULON
03
Notes: Votre meilleur moment : racontez les trois pannes comme une enquête. Le faux coupable (timer ARR=0), l'adresse fantôme (PB6/7 vs PB8/9), l'instant manqué (échantillonnage lent). L'UART printf a été le stéthoscope. Un jury adore la démarche plus que le code parfait.

## Slide 5
04 — RÉSOLUTION
De l'accélération brute à la hauteur.
h = g·t² / 8
t = durée d'apesanteur · un chrono suffit
Détection par seuils
|a| chute vers 0 g → départ du chrono |a| pic à l'impact → arrêt du chrono 416 Hz, à chaque tour : rien ne nous échappe.
APEX · ISEN TOULON
04
Notes: Mettez en scène la formule h = g·t²/8 : un chronomètre devient un instrument de mesure de hauteur. Lisez la courbe : chute vers 0 g au décollage, pic à l'impact. Puis la machine à états, de haut en bas, EN L'AIR en surbrillance.

## Slide 6
05 — CONCLUSION
On ne mesure pas le saut. On mesure le silence de la chute.
Objectif réglable au potentiomètre
Détection de vol fiable & reproductible
Verdict affiché + vibration de victoire
ÉVOLUTIONS · journal des sauts en EEPROM · courbe live par UART · mode multi-joueurs
APEX · ISEN TOULON
05
Notes: Récapitulez les trois coches, lâchez la phrase d'accroche, évoquez les évolutions, puis enchaînez immédiatement sur la démo live — sautez devant le jury.